##### КОФЕ-МАШИНА

##### IMPRESSA F90

##### ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Элементы управления

- Экран диалогового дисплея

- Символы  (перемещение в меню программирования)

- Символ приготовления большой чашки кофе

- Символ приготовления чашки  кофе

- Символ приготовления эспрессо

- Символ ПУСК (включение операции приготовления кофе)

- Крепость кофе – «Mild» («Слабый»)

- Крепость кофе – «Normal» («Обычный»)

- Крепость кофе – «Strong» («Крепкий»)

Символы сенсорного дисплея (программирование)                   Символы сенсорного дисплея

- Клавиша программирования

- Клавиша выбора режима приготовления кофе, при использовании молотого кофе

- Клавиша приготовления порции кофе в 1 чашку

- Клавиша приготовления порций кофе  в 2 чашки

- Клавиша «ON/OFF» («ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО»)

- Клавиша режима обслуживания

- Соединительный разъем

- Панель управления

- Воронка для молотого кофе

- Крышка контейнера для кофе в зернах

- Бункер для воды с ручкой

- Клавиша подачи порции воды

- Клавиша подачи порции пара

- Сменная насадка подачи пара / взбивания (Рис. 7)

- Сменная насадка подачи воды

- Регулируемый по высоте дозатор кофе

- Подсветка чашек (Рис. 10)

- Контейнер для кофейных отходов

- Крышка поддона для слива

- Поддон для слива

# Jura Impressa F90

| 1. | Описание панели управления ………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Меры безопасности ………………………………….. | 4 |
|  | 2.1. Предупреждения ………………………………… 2.2. Меры предосторожности ……….……………… | 4 4 |
| 3. | Подготовка машины к работе ……….……………… | 4 |
|  | 3.1. Проверка напряжения сети .…………………… 3.2. Проверка предохранителя цепи питания ……. 3.3. Заполнение машины водой …………………… 3.4. Заполнение контейнера для кофе в зернах … 3.5. Регулировка кофемолки ……………………….. | 4 5 5 5 5 |
| 4. | Первый запуск ………………………………….……… | 5 |
|  | 4.1. Подсветка чашек ………………………………… | 6 |
| 5. | Настройка машины по жесткости воды …………... | 6 |
| 6. | Установка фильтра Claris ………….. | 7 |
|  | 6.1. Установка фильтра ………………. 6.2. Замена фильтра ………………….. | 7 7 |
| 7. | Промывка кофе-машины ……………………………. | 7 |
| 8. | Приготовление кофе ………………………… | 8 |
|  | 8.1. Приготовление эспрессо 8.2. Приготовление большой чашки кофе 8.3. Использование молотого кофе | 8 8 9 |
| 9. | Подача горячей воды ……………………….……… | 9 |
| 10. | Подача пара …………………………….……………. | 9 |
| 11. | Выключение кофе-машины ………………………… | 10 |
| 12. | Программирование …………………………………... | 10 |
|  | 12.1. Программирование установки фильтра ….... 12.2. Программирование жесткости воды ……….. 12.3. Программирование аромата: ИНТЕНСИВНЫЙ или СТАНДАРТНЫЙ …………………. 12.4. Программирование температуры …………... 12.5. Программирование количества воды ... ……. 12.6. Программирование порции смалываемого кофе на 1 чашку ……………………………………… Программирование порции пара ………….. | 10 10 11 11 11 12 12 |

|  | Программирование порции воды …………. Программирование времени ………………. Программирование времени автоматического включения…………………………. Программирование времени автоматического выключения …………………….... Счетчик чашек ………………………….…….. Программирование языка диалога…………. Подключение машины к персональному компьютеру/интернету | 13 13 13 14 14 15 15 |
| --- | --- | --- |
| 13. | Подготовка к работе/Техническое обслуживание... | 15 |
|  | 13.1. Заполнение системы водой…………………… 13.2. Опорожнение контейнера для кофейных отходов…………………………………………. 13.3. Отсутствие поддона для слива ……………... 13.4. Заполнение бункера для кофе в зернах……. 13.5. Замена фильтра ……………………..………… 13.6. Чистка гидросистемы кофе-машины ………. 13.7. Образование накипи ………………………….. 13.8. Инструкции по общей чистке ………………… 13.9. Периодическое обслуживание ………………. 13.10. Опустошение гидравлической системы … | 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 |
| 14. | Программа чистки гидросистемы…. ……………….. | 17 |
| 15. | Программа удаления накипи (декальцинация).….. | 17 |
| 16. | Утилизация …...……………………………………….. | 18 |
| 17. | Советы по приготовлению идеального кофе и его подаче ………………………..……………………….. | 18 |
| 18. | Аварийные сообщения на дисплее……………...… | 19 |
| 19. | Неисправности ……………………………………….. | 20 |
| 20. | Юридическая информация …………………………. | 21 |
| 21. | Технические данные …………………………………. | 21 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ: Рисунки ……………………………. | 22 |

Важная информация

Благодарим Вас за приобретение кофе-машины Impressa.

Перед первым включением новой кофе-машины тщательно изучите настоящее руководство по ее использованию и храните его для будущих консультаций.

Для получения более подробной информации и при возникновении неисправностей, не описанных в настоящем руководстве, обращайтесь непосредственно к авторизованному дилеру.

- Описание панели управления

Легкого прикосновения Ваших пальцев к панели управления достаточно для того, чтобы сенсорные датчики смогли прочесть все Ваши желания. Машина Imressa F90 предлагает кофейное меню Cafe a’la Carte на любой вкус. Легким касанием к сенсорному экрану Вы можете выбрать один из запрограммированных рецептов приготовления кофе.

При воздействии на сенсорный экран сильного электромагнитного излучения он может временно потерять свою работоспособность. В этом случае можно пользоваться всеми другими клавишами, клавишей использования молотого, а также клавишами приготовления порций кофе в 1 или в 2 чашки.

- Меры безопасности

  - Предупреждения

- Дети не осознают всей опасности при пользовании электрическими приборами, по этой причине они должны постоянно быть в поле Вашего зрения.

- К работе с кофе-машиной можно приступать только после тщательного изучения данной инструкции.

- Категорически запрещается использовать неисправную кофе-машину или машину с поврежденным кабелем питания.

- Категорически запрещается погружать кофе-машину в воду.

  - Меры предосторожности

- Запрещается подвергать кофе-машину воздействию атмосферных осадков (дождь, снег, иней), а также прикасаться к ней влажными руками.

- Машина должна устанавливаться на устойчивую горизонтальную поверхность. Категорически запрещается размещать кофе-машину на горячих и теплых поверхностях. Обеспечьте установку машины в недоступном для детей и домашних животных месте.

- На период длительного бездействия (отпуск и т.п.) машина должна отключаться от электросети.

- Всегда отключайте кофе-машину от сети перед чисткой машины.

- При отключении кофе-машины категорически запрещается тянуть кабель питания или саму машину.

- Запрещается вскрывать и ремонтировать машину самостоятельно. Любые ремонты должны выполняться авторизованным техническим персоналом с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

- Кофе-машина подключается к электросети с помощью электрокабеля.

- Кабель питания должен прокладываться таким образом, чтобы не мешать проходу людей. Следите за тем, чтобы машина была недоступна для детей и домашних животных.

- Категорически запрещается мыть кофе-машину или ее отдельные части в посудомоечных машинах.

- На месте установки машины должна быть обеспечена надлежащая циркуляция воздуха, предотвращающая ее перегрев.

- Подготовка машины к работе

  - Проверка напряжения сети

Кофе-машина имеет заводскую настройку на определенное напряжение электросети. Проверьте, что напряжение местной электросети соответствует величине, указанной в заводской табличке, расположенной на нижней стороне кофе-машины.

  - Проверка предохранителя цепи электропитания

Кофе-машина рассчитана на рабочий ток в 10 А. Проверьте, что предохранитель цепи электропитания имеет достаточную мощность.

  - Заполнение машины водой

Используйте только свежую холодную воду. Категорически запрещается заполнять машину молоком, минеральной водой и прочими жидкостями.

- Снимите бункер для воды и тщательно промойте его проточной холодной водой из под крана (рис. 1).

- После этого заполните бункер водой и установите его в кофе-машину. Проверьте правильность установки и закрепления бункера для воды.

  - Заполнение контейнера для кофе в зернах

- Откройте крышку контейнера (10).

- Прочистите контейнер для зерен, удалите из него посторонние предметы.

- Засыпьте в контейнер кофейные зерна и закройте крышку.

  - Регулировка кофемолки

Отрегулируйте степень  помола кофе. Мы рекомендуем следующее:

Для  слабо обжаренного кофе –  мелкий  помол

Для сильно обжаренного кофе -  крупный помол

мелкий помол x (чем выше степень помола, тем меньше размер крупинок) для заваривания светлого кофе

крупный помол x (чем  ниже степень помола, тем больше размер крупинок) для заваривания крепкого кофе

Регулировка степени помола может выполняться только в процессе работы кофемолки.

- Откройте крышку контейнера (10) для кофе в зернах.

- Для регулировки степени помола поверните регулятор (рис. 2) в нужное положение.

- Первый запуск машины

- Засыпьте кофейные зерна в контейнер (10).

- Заполните бункер для воды.

- Включите кофе-машину, нажав клавишу .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Здравствуйте, машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: FILL SYSTEM / WATER PORTION (Заполните систему водой / порция подачи воды).

- Подставьте пустую емкость под насадку подачи горячей воды (15).

- Нажмите клавишу  подачи горячей воды.

- Сообщение на дисплее: SYSTEM FILLING (Идет заполнение системы).

- Сообщение на дисплее: MACHINE HEATING UP (Машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Сделайте выбор).

- Нажмите клавишу ST@RT.

- Сообщение на дисплее: COFFEE NORMAL (Обычный кофе).

Если на дисплее появляется сообщение FILL BEANS (Заполните контейнер), вновь прикоснитесь к символу ST@RT на сенсорном экране. Кофемолка была пуста.

Чтобы кофе получился с пенкой, отрегулируйте высоту дозатора кофе (16) по размеру вашей чашки (рис. 3).

  - Подсветка чашек

Подсветка чашек обеспечивает приятное освещение приготовленного кофе, создавая комфортные условия для Вашего зрения.

Подсветка включается на 1 минуту при включении кофе-машины в сеть или при нажатии любой клавиши управления. Для включения подсветки чашек на выключенной машине нажмите любую кнопку (рис. 10).

- Настройка машины по степени жесткости воды

Вода в кофе-машине подвергается нагреву. В результате этого при использовании обычной воды на внутренних стенках гидравлической системы происходит отложение накипи. Поэтому перед первым запуском машины и в начальный период ее эксплуатации необходимо установить и контролировать степень жесткости используемой воды. Для этого используются тест-полоски, входящие в комплект поставки кофе-машины.

1 оG = 1.79  оF (1 оG – немецкий градус, 1 оF – французский градус жесткости воды).

В кофе-машине предусмотрена настройка на один из 5-ти уровней жесткости воды.

Выводимая в процессе настройки на дисплей машины информация означает следующее:

| WATER HARDNESS --- | Функция учета жесткости воды отключена |
| --- | --- |
| WATER HARDNESS 1 | Степень жесткости воды от 1 до 7 оG (1.79 – 12.53 oF) |
| WATER HARDNESS 2 | Степень жесткости воды 8 – 15 оG (14.32 – 26.85 oF) |
| WATER HARDNESS 3 | Степень жесткости воды 16 – 23 оG (28.64 – 41.14 oF) |
| WATER HARDNESS 4 | Степень жесткости воды 24 – 30 оG (42.96 – 53.7 oF) |

На заводе-изготовителе кофе-машина настроена  на   уровень  жесткости WATER HARDNESS 3. Изменить заводскую настройку Вы можете самостоятельно. Осуществляется это следующим образом:

Извлеките сетевой провод из кабельной коробки, расположенной на задней стенке кофе-машины и подключите машину к электросети.

- Для включения кофе-машины нажмите клавишу .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Кофе-машина находится в готовности к работе.

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Здравствуйте, машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения акустического  сигнала.

- Сообщение на дисплее: NO FILTER (Отсутствует фильтр).

- Нажмите на символ  до появления на дисплее сообщения WATER HARDNESS 3.

- Нажмите на символ ST@RT, при этом раздастся акустический сигнал, а сообщение на дисплее WATER HARDNESS 3 перейдет в мигающий режим.

- Используя символы , установите требуемый уровень жесткости воды.

- Нажмите на символ ST@RT для подтверждения нового установленного значения жесткости.

- Сообщение на дисплее: WATER HARDNESS 4.

- Нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Установка фильтра Claris

При правильной установке фильтра Claris декальцинация кофе-машины не потребуется. Более подробную информацию о данных фильтрах можно найти в издании «Claris. Отложение известковой накипи. Смягчение воды в кофе-машинах».

  - Установка фильтра

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Кофе-машина находится в готовности к работе.

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Здравствуйте, машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Сделайте выбор).

- Поднимите держатель фильтра. Вставьте фильтр в бункер для воды (рис. 4).

- Верните держатель фильтра в исходное положение до фиксирующего щелчка.

- Наполните бункер свежей холодной водой из-под крана и установите бункер в машину.

- Нажмите клавишу программирования  до появления звукового сигнала.

- Сообщение на дисплее: NO FILTER (Отсутствует фильтр).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом на дисплее начнет мигать слово NO.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: FILTER YES (слово YES – в мигающем режиме).

- Нажмите на символ ST@RT.

- Сообщение на дисплее: INSTALL FILTER / WATER PORTION (Установка фильтра / порция воды).

- Установите под насадку подачи горячей воды (15) достаточно большую емкость (около 1 литра) и нажмите на клавишу  подачи воды.

- Сообщение на дисплее: FILTER RINSING (Идет промывка фильтра). Операция подачи воды прекращается автоматически.

- Сообщение на дисплее: MACHINE HEATING UP (Машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

Теперь, фильтр установлен, в режиме программирования функция настройки машины на жесткость воды больше вызываться на дисплей не будет.

  - Замена фильтра

- Сообщение на дисплее: REPLACE FILTER / PLEASE SELECT (Требуется замена фильтра / Произведите выбор).

- С помощью клавиши  выключите кофе-машину.

- Сообщение на дисплее: GOOD BYE (До встречи).

- При выключенной машине нажмите клавишу обслуживания , удерживайте ее в течение нескольких  секунд.

- Сообщение на дисплее: INSTALL FILTER / WATER PORTION (Установка фильтра / подача воды).

- Отогните держатель фильтра. Вставьте фильтрующую кассету в бункер для воды (рис. 4).

- Верните держатель кассеты в исходное положение до фиксирующего щелчка.

- Наполните бункер свежей холодной водой из-под крана и установите бункер в машину.

- Установите под насадку для подачи горячей воды (15) достаточно большую емкость (около 1 литра) и нажмите на клавишу  подачи воды.

- Сообщение на дисплее: FILTER RINSING (Идет промывка фильтра). Операция подачи воды прекращается автоматически.

- Сообщение на дисплее: MACHINE HEATING UP (Машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Сделайте выбор).

- Промывка кофе-машины

После отключения машины, когда она уже остыла операция промывки начинается при ее следующем включении. При выключении машины автоматически начинается ее промывка.

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Приготовление кофе

Количество и качество завариваемого кофе можно изменить в любое время. Для этого до включения операции подачи, что осуществляется нажатием на символ ST@RT, используя соответствующие символы, выберите необходимые параметры.  Ваш выбор будет отображаться на дисплее.

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Поставьте 1 чашку под регулируемый дозатор кофе (16) и нажмите на символ .

- Сообщение на дисплее: COFFEE NORMAL (Обычный кофе).

- Для выбора крепости кофе нажмите на один из символов .

- Сообщение на дисплее: COFFEE STRONG (Крепкий кофе).

- Нажмите на символ ST@RT.

- Сообщение на дисплее: COFFEE STRONG Your product is being prepared (КРЕПКИЙ кофе готовится).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

  - Приготовление эспрессо

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Здравствуйте, машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Сделайте выбор).

- Поставьте 1 чашку под регулируемый дозатор кофе (16) и нажмите на символ .

- Сообщение на дисплее: ESPRESSO NORMAL (Обычный эспрессо).

- Для выбора крепости эспрессо нажмите на символы .

- Сообщение на дисплее: ESPRESSO STRONG (Крепкий эспрессо).

- Нажмите на символ ST@RT.

- Сообщение на дисплее: ESPRESSO STRONG. Your product is being prepared (Эспрессо готов).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Сделайте выбор).

  - Раздача порции кофе в большую чашку

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Здравствуйте, машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Сделайте выбор).

- Поставьте 1 большую чашку под регулируемый дозатор кофе (16) и нажмите на символ .

- Сообщение на дисплее: LARGE CUP NORMAL (Большая чашка обычного кофе).

- Для выбора крепости кофе нажмите на один из символов .

- Сообщение на дисплее: LARGE CUP MILD (Большая чашка слабого кофе).

- Нажмите на символ ST@RT.

- Сообщение на дисплее: LARGE CUP MILD. Your product is being prepared (Ваш слабый кофе готов).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

  - Использование молотого кофе

Категорически запрещается использовать растворимый кофе и кофе быстрого приготовления. Рекомендуется использовать только молотый кофе из свежих кофейных зерен или кофе промышленного помола в вакуумных упаковках. Запрещается засыпать в кофе-машину более 2-х порций молотого кофе. Воронка для молотого кофе не предназначена для его хранения. Проверяйте, чтобы используемый Вами кофе имел не слишком высокую степень помола. Использование кофе мелкого помола может привести к засорению системы. В этом случае подача кофе из дозатора кофе будет осуществляться отдельными каплями.

При случайном нажатии клавиши использования молотого кофе эта операция может быть остановлена  нажатием клавиши обслуживания. Машина при этом переходит в режим промывки.

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Здравствуйте, машина нагревается).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу выбора  (молотый кофе).

- Сообщение на дисплее: FILL IN POWDER / PLEASE SELECT (Засыпьте молотый кофе / Произведите выбор).

- Засыпьте 1 или 2 полных мерных ложки (без горки) молотого кофе в воронку для загрузки кофе промышленного помола (рис. 5).

- Поставьте 1 чашку под регулируемый носик раздачи кофе (16) и нажмите соответствующий символ .

- Сообщение на дисплее: LARGE CUP POWDER (Порция из молотого кофе на большую чашку).

- Нажмите на символ ST@RT.

- Сообщение на дисплее: LARGE CUP POWDER. Your product is being prepared (Ваш кофе готов).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Раздача горячей воды

Каждая порция горячей воды может быть отрегулирована отдельно (см. параграф 12 «Программирование»). Установите сменную насадку для раздачи горячей воды (рис. 7), которая обеспечит необходимый проток воды.

В начальный момент раздачи горячая вода может разбрызгиваться. Избегайте попадания горячих брызг на кожу!

Не производите смену насадки сразу после раздачи горячей воды, так как в ходе этого процесса насадка сильно нагревается.

- Поставьте чашку под насадку раздачи горячей воды (15).

- Нажмите клавишу  раздачи воды.

- Сообщение на дисплее: WATER PORTION (Порционная раздача воды).

- При этом в чашку будет налита запрограммированная  порция. Операция раздачи может быть остановлена в любой момент нажатием клавиши .

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Раздача пара

Пар может использоваться для нагревания различных жидкостей и для вспенивания молока при приготовлении каппуччино. При нагревании жидкостей насадка раздачи пара / вспенивания (14) должна быть сдвинута до упора вверх, а при вспенивании – до упора вниз (рис. 7).

Если Вы не начнете раздачу пара в течение 3 минут, режим раздачи автоматически отменяется.

Устанавливайте насадку раздачи пара / вспенивания (рис. 7) непосредственно перед выполнением операции. Насадка имеется в комплекте принадлежностей кофе-машины.

Перед выходом пара во время вспенивания из системы может выходить небольшое количество воды. Это никак не влияет на конечный результат, например, при вспенивании молока.

В начальный момент раздачи могут образовываться брызги горячей воды. Насадка в ходе раздачи пара сильно нагревается. Избегайте прямых контактов Вашей кожи с горячими частями!

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу порционной раздачи пара .

- Сообщение на дисплее: MACHINE HEATING UP (Включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Установите чашку под насадку раздачи пара / вспенивания (14) и погрузите вспенивающее сопло в предназначенное для вспенивания молоко или в нагреваемую жидкость.

- Вновь нажмите клавишу порционной раздачи пара .

- Сообщение на дисплее: STREAM PORTION. Your product is being prepared (Ваша порция готова).

- Операция раздачи пара может быть остановлена в любой момент нажатием клавиши .

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Выключение кофе-машины

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Выключите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: GOOD BYE (До встречи).

- При этом кофе-машина автоматически переходит в режим промывки.

- Программирование

Будучи настроена на заводе-изготовителе, кофе-машина полностью готова к работе без каких-либо изменений установленных параметров. Однако некоторые параметры могут быть перепрограммированы Вами в индивидуальном порядке.

Пользователь имеет доступ к программированию следующих операций:

- Катионный фильтр

- Жесткость воды

- Аромат кофе

- Температура

- Количество воды на порцию кофе

- Емкость чашки

- Порционная раздача пара

- Порционная раздача воды

- Время

- Время автоматического включения

- Время автоматического выключения

- Параметры раздачи

- Язык диалога

  - Программирование катионного фильтра

См. параграф 6.1. «Установка катионного фильтра».

  - Программирование жесткости воды

См. параграф 5 «Настройка кофе-машины по степени жесткости воды».

  - Программирование аромата кофе: СИЛЬНЫЙ или СТАНДАРТНЫЙ

Заводская настройка дозировки молотого кофе , определяющая интенсивность аромата готового напитка, соответствует СИЛЬНОМУ аромату. При необходимости можно установить СТАНДАРТНУЮ интенсивность.

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: AROMA INTENSIVE (Сильный аромат).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом  раздастся звуковой сигнал, а на дисплее замигает слово INTENSIVE.

- Используя символы , установите СТАНДАРТНУЮ (STANDARD) интенсивность аромата.

- Нажмите на символ ST@RT для подтверждения нового значения параметра.

- Сообщение на дисплее: AROMA STANDARD (Стандартный аромат).

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

12.4.  Программирование температуры

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: TEMP. HIGH (Высокая температура).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом  раздастся звуковой сигнал, а на дисплее замигает слово HIGH.

- Используя символ , установите НОРМАЛЬНУЮ (NORMAL) температуру.

- Нажмите на символ ST@RT для подтверждения нового значения параметра.

- Сообщение на дисплее: TEMP. NORMAL (Нормальная температура).

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

  - Программирование количества воды

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: WATER QUANTITY (Количество воды).

- Нажмите на символ ST@RT.

- Сообщение на дисплее: SELECT PRODUCT (Выбор порции кофе).

- Выберите порцию кофе, количество воды в которой Вы хотите запрограммировать .

- Сообщение на дисплее: COFFEE 90 ML (Объем порции 90 мл).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом число 90 на дисплее начнет мигать.

- С помощью символов  измените объем порции до нужного значения с шагом 5 мл.

- Нажмите на символ ST@RT для сохранения нового значения количества воды на данную порцию.

- Сообщение на дисплее: WATER QUANTITY (Количество воды).

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

  - Программирование порции кофе на 1 чашку

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: 1 CUP 120 ML (1 чашка кофе объемом 120 мл).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом число 120 на дисплее начнет мигать.

- С помощью символов  измените объем порции до нужного значения с шагом 5 мл.

- Нажмите на символ ST@RT для сохранения нового значения количества воды на 1 чашку.

- Сообщение на дисплее: 1 CUP NORMAL (1 чашка ОБЫЧНОГО кофе).

- Нажмите один из символов  для выбора крепости кофе.

- Сообщение на дисплее: 1 CUP STRONG (1 чашка КРЕПКОГО кофе).

- Нажмите на символ ST@RT для сохранения нового значения крепости кофе.

- Сообщение на дисплее: 1 CUP 180 ML (1 чашка кофе объемом 180 мл) – к примеру.

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

В данном примере появляющиеся на дисплее старые значения параметров соответствовали программе раздачи кофе на 2 чашки.

  - Программирование порционной раздачи пара

Время раздачи пара может быть запрограммировано в пределах от 3 до 60 секунд.

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: STEAM 20 SEC. (Время раздачи пара 20 секунд).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом число 20 на дисплее начнет мигать.

- С помощью символов  измените время раздачи.

- Нажмите на символ ST@RT для сохранения нового значения времени раздачи пара.

- Сообщение на дисплее: STEAM 40 SEC. (Время раздачи пара 40 секунд) – к примеру.

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

  - Программирование порционной раздачи горячей воды

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: WATER PORTION (Порция воды).

- Нажмите на символ ST@RT до включения звукового сигнала.

- Сообщение на дисплее: PRESS KEY (Нажмите клавишу).

- Нажмите клавишу раздачи воды .

- Сообщение на дисплее: ENOUGH WATER? PRESS MAINTENANCE (Воды достаточно? Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Когда в подставленный сосуд нальется нужное количество воды, нажмите клавишу . Раздача воды прекратится, программирование операции завершено.

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

  - Программирование времени

Если Вы желаете использовать функцию автоматического включения кофе-машины, необходимо предварительно запрограммировать текущее время.

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: TIME ––:––  (Время).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом включается звуковой сигнал, а на дисплее начинает мигать символ ––:––.

- С помощью символов  установите текущее время в часах и нажмите на символ ST@RT для его подтверждения.

- С помощью символов  установите текущее время в минутах и нажмите на символ ST@RT для его подтверждения.

- Текущее время запрограммировано.

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

При отключении кофе-машины от электросети текущее время не сохраняется. Оно должно быть запрограммировано заново при повторном включении машины.

  - Программирование времени автоматического включения

При желании использовать функцию автоматического включения кофе-машины необходимо предварительно запрограммировать   текущее  время  (см.    п. 12.9).

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее:  MACHINE ON ––:––  (Включение машины).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом включается звуковой сигнал, а на дисплее начинает мигать символ ––:––.

- С помощью символов  установите время включения машины в часах и нажмите на символ ST@RT для его подтверждения.

- С помощью символов  установите время включения машины в минутах и нажмите на символ ST@RT для его подтверждения.

- Время включения кофе-машины запрограммировано.

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

  - Программирование времени автоматического выключения

Кофе-машина может быть запрограммирована таким образом, чтобы она автоматически выключалась по истечении определенного времени. Время выключения машины может быть запрограммировано в пределах от 0.5 до 9 часов или с помощью функции отключения ––:––.

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее:  OFF AFTER 5.0 HOURS (Отключение через 5 часов).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом включается звуковой сигнал, а на дисплее начинает мигать число 5.0.

- С помощью символов  измените время выключения кофе-машины и нажмите на символ ST@RT для его подтверждения.

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

  - Учет количества раздач

Данная функция работает при следующих операциях: выбор интенсивности аромата при использовании символов , ,  и клавиш заваривания кофе промышленного помола , раздачи порции в 1 чашку  и раздачи порций в 2 чашки .

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее:  DRAW OFFS …….. (Общее количество раздач кофе).

- Чтобы выяснить, как часто использовалась каждая функция раздачи, необходимо нажать соответствующую клавишу или символ.

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

12.13.  Программирование

языка диалога

- Включите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM (адрес в сети Интернет).

- Сообщение на дисплее: HELLO, MACHINE HEATING UP (Привет, включен нагрев машины).

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- Нажмите клавишу программирования  до включения звукового сигнала.

- Нажмите на символ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее:  SPRACHE DEUTSCH (Немецкий язык диалога).

- Нажмите на символ ST@RT, при этом включается звуковой сигнал, а на дисплее начинает мигать слово DEUTSCH.

- С помощью символов  выберите необходимый язык диалога.

- Нажатием на символ ST@RT сохраните Ваш выбор.

- Сообщение на дисплее: LANGUAGE ENGLISH (Английский язык диалога).

- Используя символы , перейдите к  следующей стадии программирования или нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.

  - Система внешней связи

С помощью Системы Внешней связи кофе-машина IMPRESSA F90 может быть подключена к Вашему персональному компьютеру или к сети Интернет. Для использования этой возможности потребуется специальный комплект, который можно заказать  через Интернет по адресу www.impressa-f-Line.com либо у Вашего местного авторизованного дилера. Комплект поставляется с января 2002 г.

13.    Техническое обслуживание

  - Пополнение водяного бачка

- Сообщение на дисплее: REFILL WATER (Пополните бачок водой).

- Когда данное сообщение появляется на дисплее, дальнейшая раздача кофе становится невозможной. При этом контейнер для молотого кофе следует опорожнить. Долейте воду в бачок, как описано в параграфе 3.3.

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

Водяной бачок должен ежедневно промываться и заполняться только свежей холодной водой. Категорически запрещается заливать в бачок молоко, минеральную воду и прочие жидкости.

  - Опорожнение контейнера для молотого кофе

- Сообщение на дисплее: EMPTY COFFEE GROUNDS CONTAINER (Опорожните контейнер для молотого кофе).

- При появлении на дисплее данного сообщения дальнейшая раздача кофе становится невозможной и контейнер для молотого кофе должен быть опорожнен (рис. 8).

Кофе-машина при этом должна оставаться включенной.

- Осторожно, чтобы не пролить скопившуюся в нем воду, снимите лоток для сбора протечек.

- Сообщение на дисплее: NO TRAY (Лоток отсутствует).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

При переполнении лотка для сбора протечек загорается красный индикатор верхнего уровня воды в лотке.

  - Отсутствие лотка для сбора протечек

- Сообщение на дисплее: NO TRAY (Лоток отсутствует).

- Появление на дисплее данного сообщения означает, что лоток для сбора протечек установлен неправильно или не установлен вообще.

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

  - Заполнение контейнера для кофе в зернах

- Сообщение на дисплее: REFILL BEANS (Заполните контейнер).

- Рекомендуется регулярно перед заполнением контейнера для кофе в зернах производить его чистку сухой ветошью. Перед выполнением этой операции кофе-машину необходимо выключить.

- Заполните контейнер, как описано в параграфе 3.4.

Сообщение REFILL BEANS (Заполните контейнер) исчезнет после раздачи очередной порции кофе.

  - Замена катионного фильтра

Ресурс фильтрующей кассеты истекает после раздачи 50 л кофе.

См. параграф 6.2 «Замена катионного фильтра».

  - Чистка кофе-машины

После раздачи 200 порций кофе или после выполнения 160 операций по промывке кофе-машина должна подвергаться чистке. При этом на дисплее появляется сообщение, предупреждающее о необходимости начать программу чистки. В этом случае Вы можете продолжить раздачу кофе или горячей воды / пара, однако мы настоятельно рекомендуем произвести чистку машины (раздел 14) в ближайшие дни.

- Сообщение на дисплее: CLEAN MACHINE / PLEASE SELECT (Чистка машины / Произведите выбор).

  - Образование накипи

В процессе нормального использования кофе-машины на внутренних стенках ее гидравлического контура будут нарастать известковые отложения. Интенсивность образования накипи зависит от жесткости используемой воды. Машина будет сама информировать Вас о необходимости произвести удаление накипи. В этом случае Вы можете продолжить раздачу кофе или горячей воды / пара, однако мы настоятельно рекомендуем произвести чистку машины от накипи (раздел 15) в ближайшие дни.

- Сообщение на дисплее: MACHINE CALCIFIED / PLEASE SELECT (Требуется чистка машины от накипи / Произведите выбор).

  - Инструкции по общей чистке кофе-машины

- Запрещается применять скребки, наждачную бумагу, металлические мочалки или агрессивные химические жидкости для чистки машины.

- Для чистки наружных и внутренних поверхностей корпуса кофе-машины используйте мягкую влажную ветошь.

- Сменные насадки должны подвергаться чистке после каждого использования.

- Чистка панели управления должна выполняться микроволокнистыми салфетками.

- После вспенивания молока через насадку следует пропустить небольшое количество воды для ее промывки.

- Для более тщательной чистки сопла вспенивающей насадки предусмотрена возможность ее разборки (рис. 9).

- Водяной бачок должен подвергаться ежедневной промывке и заполняться свежей водой.

При образовании накипи на стенках водяного бачка снимите его и удалите накипь с помощью предназначенных для этой цели промышленных средств.

Если на кофе-машине установлена фильтрующая кассета Claris, перед удалением накипи из водяного бачка кассету необходимо снять.

  - Периодическое обслуживание

Для увеличения срока службы и надежности Вашей машины необходимо производить ее регулярное инспектирование в Сервисном центре Jura. Транспортировка кофе-машины в Сервисный центр должна осуществляться в оригинальной упаковке.

  - Осушение гидравлической системы

Осушение гидравлической системы необходимо производить для защиты машины от размораживания при транспортировке в холодное время года.

- Выключите кофе-машину клавишей .

- Установите подходящую емкость под сменную насадку (15).

- Нажмите клавишу  порционной раздачи пара до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: SYSTEM EMPTYING (Идет осушение системы).

- По окончании осушения машина отключается.

- Программа автоматической чистки кофе-машины

В кофе-машине предусмотрена программа автоматической чистки. Данная операция занимает около 15 минут.

Для программной чистки машины используйте только специальные таблетки для чистки кофе-машин фирмы Jura. Приобрести их можно у Вашего авторизованного дилера.

Запрещается прерывать операцию программной чистки машины после ее начала. После каждой такой операции  следует промывать воронку для заваривания кофе промышленного помола.

- Сообщение на дисплее: CLEAN MACHINE / PLEASE SELECT (Чистка машины / Произведите выбор).

- Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ , пока на дисплее не появится следующее сообщение:

- Сообщение на дисплее: EMPTY TRAY (Опорожните лоток).

- Снимите лоток для сбора протечек, опорожните его и установите на место.

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ .

- Сообщение на дисплее: CLEAN MACHINE (Чистка машины).

- Сообщение на дисплее: TABLET / PRESS MAINTENANCE (Введите таблетку / Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ) (рис. 7). При этом должен раздаться звуковой сигнал.

- Сообщение на дисплее: CLEAN MACHINE (Идет чистка машины).

- Сообщение на дисплее: EMPTY TRAY (Опорожните лоток). При этом должен раздаться звуковой сигнал.

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: CLEAN MACHINE (Идет чистка машины).

- Сообщение на дисплее: EMPTY TRAY (Опорожните лоток). При этом должен раздаться звуковой сигнал.

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

- На этом автоматическая чистка машины завершается.

- Программа автоматического удаления накипи

В кофе-машине предусмотрена программа автоматического удаления накипи. Данная операция занимает около 30 минут.

Для программной чистки машины от накипи используйте только специальные таблетки для удаления накипи фирмы Jura. Приобрести их можно у Вашего авторизованного дилера.

О необходимости удаления накипи машина проинформирует Вас сама.  При этом Вы можете продолжить раздачу кофе и горячей воды / пара, включив программу удаления накипи позже. Перед началом программы удаления накипи машину необходимо выключить. Запрещается прерывать программу удаления накипи после ее начала.

При использовании кислотных средств для удаления накипи удаляйте все случайные брызги и капли с чувствительных к кислотам поверхностей, особенно с поверхностей из дерева и натуральной кости, кроме того, принимайте соответствующие меры предосторожности.

В любом случае необходимо дождаться, когда средство для удаления накипи израсходуется полностью и контейнер опорожнится. Запрещается пополнять средство для удаления накипи в процессе чистки.

- Сообщение на дисплее: MACHINE CALCIFIED / PLEASE SELECT (Требуется очистка машины от накипи / Произведите выбор).

- Выключите кофе-машину клавишей .

- Сообщение на дисплее: GOOD BYE (До встречи).

- Снимите водяной бачок.

- Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ  до появления на дисплее следующего сообщения:

- Сообщение на дисплее: EMPTY TRAY (Опорожните лоток).

- Сообщение на дисплее: AGENT IN TANK (Залейте средство для удаления накипи в водяной бачок).

Налейте в сосуд 0.5 литра воды и полностью растворите в ней содержимое упаковки (2 таблетки). Залейте раствор в водяной бачок. Установите бачок в кофе-машину.

- Подставьте под насадку для раздачи горячей воды (15) контейнер подходящего объема.

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE / AGENT IN TANK (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ / Залейте средство для удаления накипи в водяной бачок).

- Сообщение на дисплее: MACHINE DE-SCALING (Идет очистка машины от накипи).

- Средство для удаления накипи будет сливаться через насадку раздачи горячей воды небольшими порциями с определенными интервалами. При этом часть средства может попадать непосредственно в лоток для сбора протечек.

- Сообщение на дисплее: EMPTY TRAY (Опорожните лоток). При этом должен раздаться звуковой сигнал.

- Сообщение на дисплее: REFILL WATER (Заполните машину водой).

Тщательно промойте водяной бачок и заполните его свежей холодной водой из-под крана. Установите бачок в кофе-машину.

- Подставьте под насадку для раздачи горячей воды (15) контейнер подходящего объема.

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE / REFILL WATER (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ / Заполните машину водой).

- Сообщение на дисплее: MACHINE DE-SCALING (Идет очистка машины от накипи).

- Вода будет сливаться через насадку раздачи горячей воды небольшими порциями с определенными интервалами. При этом часть воды может попадать непосредственно в лоток для сбора протечек.

- Сообщение на дисплее: EMPTY TRAY (Опорожните лоток). При этом должен раздаться звуковой сигнал.

- Сообщение на дисплее: PRESS MAINTENANCE (Нажмите клавишу ОБСЛУЖИВАНИЕ).

- Сообщение на дисплее: MACHINE RINSING (Идет промывка машины).

- Сообщение на дисплее: PLEASE SELECT (Произведите выбор).

По окончании программы очистки кофе-машины от накипи протрите лицевую алюминиевую поверхность корпуса влажной ветошью.

- Утилизация

По окончании срока службы кофе-машины произведите ее возврат местному дилеру, в сервисный центр или непосредственно на завод-изготовитель для ее надлежащей утилизации.

- Советы по приготовлению идеального кофе и его раздаче

### Регулируемый носик раздачи кофе

Для получения кофе с пенкой Вы можете отрегулировать высоту раздаточного носика по размеру чашек.

### Степень помола

См. параграф 3.5 «Регулировка кофемолки».

### Подогрев чашек

Вы можете предварительно подогревать чашки горячей водой или паром. Чем меньше объем порции в чашке, тем более важен предварительный подогрев последней.

### Сахар и сливки

Помешивание кофе/чая ведет к его постепенному остыванию.

Добавление охлажденного молока или сливок резко снижает температуру кофе.

- Аварийные сообщения

| Сообщение на дисплее | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| REFILL WATER (заполните машину водой) | Водяной бачок пуст. Неисправен поплавковый датчик уровня воды. | Пополните водяной бачок. Промойте и удалите накипь из водяного бачка. |
| REFILL BEANS (заполните контейнер кофейными зернами) | Контейнер для кофе в зернах пуст. При заполнении контейнера аварийное сообщение не исчезает. | Заполните контейнер. Произведите раздачу порции кофе. Аварийное сообщение исчезнет только после раздачи очередной порции. |
| EMPTY COFFEE GROUNDS CONTAINER (опорожните контейнер для кофе промышленного помола) | Контейнер для кофе промышленного помола заполнен. Лоток для сбора протечек установлен после опорожнения контейнера раньше времени. | Опорожните контейнер. Подождите 10 секунд, прежде чем устанавливать лоток. |
| NO TRAY (отсутствует лоток для сбора протечек) | Лоток для сбора протечек установлен неправильно или не установлен вообще. | Правильно установите лоток. |
| CLEAN MACHINE (чистка машины) | Требуется чистка кофе-машины. | Включите программу автоматической чистки (раздел 14). |
| MACHINE CALCIFIED (накипь в машине) | Требуется удаление накипи. | Включите программу автоматического удаления накипи (раздел 15). |
| REPLACE FILTER (замена фильтра) | Израсходован ресурс катионного фильтра. | Замените катионный фильтр (параграф 6.2). |
| FAULT (неисправность) | Общая неисправность. | - выключите машину; отключите машину от электросети; подключите машину к электросети; включите машину. Произведите проверку машины в Сервисном центре JURA. |

- Неисправности

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Повышенный шум в кофемолке | Посторонний предмет в зубчатом жернове кофемолки. | Сохраняется возможность раздачи кофе промышленного помола. Сдайте кофе-машину на проверку в Сервисный центр JURA. |
| Слабая пена при вспенивании молока | Молоко не пригодно для вспенивания. Засорение сопла вспенивающей насадки. Неправильное положение сопла вспенивающей насадки. | Используйте молоко повышенной жирности. Произведите чистку сопла вспенивающей насадки. Произведите раздачу пара (раздел 10). |
| Раздача кофе из раздаточного носика производится отдельными каплями | Слишком высокая степень помола кофе в зернах. Слишком высокая степень помола молотого кофе. | Отрегулируйте кофемолку на более грубый помол. Используйте кофе более грубого промышленного помола. |

Если аварийные сообщения или неисправности не устраняются, обратитесь к местному авторизованному дилеру или непосредственно в фирму Jura Elektroapparate AG.

20.  Юридическая информация

Настоящее Руководство содержит всю необходимую информацию по правильной эксплуатации и техническому обслуживанию кофе-машины.

Знание и строгое  соблюдение предписаний настоящего Руководства необходимо для обеспечения безопасности кофе-машины как во время эксплуатации, так и при ее техническом обслуживании.

Изложенные здесь инструкции не в состоянии охватить все мыслимые случаи применения. Данная кофе-машина предназначена для использования исключительно в частных фирмах.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что содержание настоящего Руководства не является частью ни прошлых, ни действующих соглашений и официальных документов или дополнений и изменений к ним. Все обязательства, которые должна исполнять Jura Elektroapparate AG, обусловлены в соответствующих контрактах купли-продажи, содержащих, кроме того, полный и исключительный перечень гарантийных условий. Указываемые в контрактах гарантийные условия не исключают и не ограничивают действия настоящих инструкций по эксплуатации кофе-машины.

Содержание настоящего Руководства охраняется авторским правом. Копирование или перевод на другие языки без письменного разрешения Jura Elektroapparate AG запрещены.

- Технические данные

| Напряжение: | 230В~ |
| --- | --- |
| Мощность: | 1450 Вт |
| Предохранитель: | 10 А |
| Уровень безопасности: |  |
| Расход энергии в режиме ожидания: | около 3.5 Вт.ч |
| Расход энергии в режиме готовности к раздаче: | около 11.5 Вт.ч |
| Статическое давление насоса: | не более 15 кгс/см2 |
| Водяной бачок: | 1.9 л |
| Вместимость контейнера для кофе в зернах: | 200 г |
| Вместимость контейнера для кофе промышленного помола: | не более 16 порций |
| Длина кабеля питания: | около 1.1 м |
| Вес: | 9.7 кг |
| Размеры (Ширина х Высота х Глубина) | 28 х 34.5 х 43.5 см |

# Text boxes

#### Рис.  3

#### Рис.  6

#### Рис.  8

#### Рис.  4

#### Рис.  1

#### Рис.  9

#### Рис.  5

#### Рис.  2

#### Рис. 10

#### Рис.  7